## Slide 1: НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭС: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Институт промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург
Екидин Алексей Акимович
"Балтийский экологический кластер
"Атомная энергетика - электромобили"

## Slide 2
Пуск первой АЭС (Июнь 26, 1954), г.Обнинск
В 30 странах, эксплуатируется 438 реакторов АЭС суммарной мощностью около 379 гигаватт (ГВт (эл.)).
Ежегодно АЭС производят 2410 тераватт*час электроэнергии, что составляет не менее 11% глобального производства.
В стадии строительства 68 реакторов общей проектной мощностью 67 ГВт (эл.).
По оценкам МАГАТЭ, к 2030 году будет эксплуатироваться от 385 ГВт (эл.) до 632 ГВт (эл.) мощности АЭС.

## Slide 3
Сравнение применяемых технологий генерации электроэнергии:
Выбросы парниковых газов (изменение климата)
Возможности подкисления и эвтрофикации (экосистемы)
Использование территории
Потребление воды
Ущерб здоровью человека
Показатели летальности
Специфическое воздействие: радиационное облучение
ВОЗДЕЙСТВИЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

## Slide 4
ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Источник:
Life Cycle Impacts from Electricity Generation, internal report, IAEA, Vienna, 2014.
CCS - улавливание и хранение диоксида углерода; CCGT - парогазовая газовая турбина; CSP - концентрирующая солнечная энергия; PV - фотоэлектрические.
За период 1970-2012 гг. Вклад АЭС в предотвращение выбросов СО2 составляет 64,5 Гт.
Выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла при производстве электроэнергии.

## Slide 5
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОСИСТЕМЫ
Источник:
WIDDER, S.H., et al., Sustainability Assessment of Coal-fired Power Plants with Carbon Capture and Storage (2011).
CCGT - парогазовая газовая турбина; PV - фотоэлектрические.
Потенциал подкисления выбросов от выбранных технологий производства электроэнергии

## Slide 6
Источник:
ECOINVENT, Ecoinvent Database Version 3, Ecoinvent, Zurich, Switzerland (2015).
Потенциал эвтрофикации выбросов от выбранных технологий производства электроэнергии
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОСИСТЕМЫ
CCGT - парогазовая газовая турбина; PV - фотоэлектрические.

## Slide 7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Источник:
ECOINVENT, Ecoinvent Database Version 3, Ecoinvent, Zurich, Switzerland (2015).
CCGT - парогазовая газовая турбина; PV - фотоэлектрические.
Использование земли для выбранных технологий производства электроэнергии

## Slide 8
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
Источник:
FTHENAKIS, V., KIM, H.C., Life-cycle uses of water in U.S. electricity generation, Renew. Sustain. Energy Rev. 14 (2010) 2039–2048.
MacKNICK, J., et al., Operational water consumption and withdrawal factors for electricity generating technologies; a review of existing literature, Environ. Res. Lett. 7 (2012) 1–10.
ОТ - прямоточная система охлаждения; Tower - технология градирни; CCS - улавливание и хранение диоксида углерода; CC - комбинированный цикл; CSP - концентрированная солнечная энергия; PV - фотоэлектрические.
Коэффициенты забора воды в течение жизненного цикла для выбранных технологий производства эл.энергии в США (л / МВт ∙ ч)

## Slide 9
УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
Источник:
TREYER, K., et al., Human health impacts in the life cycle of future European electricity generation, Energy Policy 74 Suppl. 1 (2014) S31–S44.
CCS - улавливание и хранение диоксида углерода; CC - комбинированный цикл; EPR - Европейский реактор под давлением.
Влияние технологий производства электроэнергии на здоровье человека

## Slide 10
Источник:
BURGHERR, P., HIRSCHBERG, S., Comparative risk assessment of severe accidents in the energy sector, Energy Policy 74 Suppl. 1 (2014) S45–S56.
Уровень смертности альтернативных технологий производства эл.энергии.
EGS - усовершенствованные геотермальные системы; CHP - теплоэлектроцентраль; PV - фотоэлектрические; RBMK - реактор трубчатого типа с графитовым замедлителем с кипящей водой; EPR - европейский реактор под давлением; PWR - реактор с водой под давлением; Банцяо / Шимантан - в 1975 году в Китае в результате прорыва плотины погибло 26000 человек.
УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

## Slide 11
СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: РАДИАЦИОННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ
ФАКТ 1:
Средняя годовая доза облучения от природных источников составляет 2,4 мЗв, зависит от региона и может превышать среднее значение в 10-25 раз.
ФАКТ 2.1:
Современные эпидемиологические методы не позволяют напрямую идентифицировать онкологические риски в диапазоне доз до 100 мЗв.
ФАКТ 2.2:
Облучение в дозах от 100 до 200 мЗв увеличивает риск рака на том же уровне, что и неадекватное потребление овощей или пассивное курение.
РЕШЕНИЕ:
Предел дозы для персонала составляет 20 мЗв / год с усреднением (МКРЗ, 1991), для населения - 1 мЗв / год (МКРЗ, 1985).

## Slide 12
Ограничения по дозе следует выбирать в диапазоне от 0,1 до <1 мЗв в год.
Источник:
Regulatory Control
of Radioactive Discharges
to the Environment. No. GSG-9 IAEA, Vienna, 2018.
ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

## Slide 13
ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Источник:
Regulatory Control
of Radioactive Discharges
to the Environment. No. GSG-9 IAEA, Vienna, 2018.

## Slide 14
ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В РОССИИ
Источник:
СА АЭС-03 "Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций". Москва, 2003
Фактор воздействия | Год постройки | 
 | До 2003 | После 2003
Выбросы РВ | 200 | 50
Сбросы РВ | 50 | 50
Сумма | 250 | 100
Квоты облучения населения от выбросов и сбросов при нормальной эксплуатации АЭС, мкЗв / год

## Slide 15
ГОДОВАЯ ДОЗА: выбросы РВ в атмосферу
Источник:
Special monitoring results for determination of radionuclide composition of NPP atmospheric releases. Nuclear Engineering and Technology, 2019
Chart: µSv/a
| Kursk | Smolensk | Leningrad | Bilibino | Kalinin | Novovoronezh | Balakovo | Beloyarsk | Kola | Rostov
Annual dose, µSv/year | 6.25 | 5.87 | 5.16 | 0.96 | 0.67 | 0.55 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.07

## Slide 16
Ежегодно 435 действующих АЭС предотвращают выбросы более 2 млн т CO2.
Наряду с низкими выбросами парниковых газов, использование ядерной энергии практически не приводит к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, наносящих вред экосистемам.
Низкий потенциал подкисления и эвтрофикации ядерной энергетики может способствовать сохранению целостности естественной среды обитания и может помочь избежать повреждений антропогенных структур.
Ядерная энергия - одна из самых безопасных энергетических технологий с точки зрения воздействия на здоровье.
Годовые дозы для местного населения в районе российских АЭС, связанные с выбросами радиоактивных веществ, не превышают 10 мкЗв / год.
Дозы облучения населения от сброса радиоактивных веществ в водные объекты не превышали квоту облучения населения от сточных вод (50 мкЗв / год).
ВЫВОДЫ

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ